| TRỰC BAN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2018 |
| --- | --- |

THÔNG TIN

Về việc xả lũ hồ Tuyên Quang, Hòa Bình và Sơn La

Kính gửi: Đài Truyền Hình Việt Nam

Để phục vụ công tác điều hành, ứng phó với việc xả lũ Văn phòng thường trực PCTTTW đề nghị đài Truyền hình Việt Nam phát tin, đưa tin trên các bản tin để chính quyền địa phương, người dân nắm bắt thông tin, chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản với nội dung sau:

1. Diễn biến mưa.

Từ ngày 01/8-04/8, do ảnh hưởng của rãnh thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ phát triển mạnh khu vực miền núi phía Bắc xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Mường Lay (Điện Biên): 216mm, Nậm Giàng (Lai Châu): 230mm, Tà Tổng (Lai Châu): 195mm, Vàng Pó (Lai Châu): 192mm, Bắc Quang (Hà Giang): 157mm. Dự báo khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa to đến rất to trong các ngày tới. Mực nước thượng lưu sông Lô tại Hà Giang có khả năng tăng đột biến do tác động điều tiết các hồ chứa phía Trung Quốc.

2. Diễn biến lưu lượng về hồ

a. Hồ Tuyên Quang: Lưu lượng về hồ bắt đầu tăng từ 730 m3/s (lúc 7h/01/8) lên 1.694 m3/s (lúc 11h/04/8). Theo dự báo, lưu lượng về hồ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Hiện mực nước thượng lưu hồ là 108,14m (lúc 19h/04/8) vượt mực nước cho phép là 2,94m.

b. Hồ Lai Châu: Lưu lượng hồ về hồ liên tục tăng từ 1.594 m3/s (lúc 9h/01/8) lên 5.254 m3/s (lúc 19h/04/8), dự báo lưu lượng về hồ tiếp tục tăng. Hiện mực nước thượng lưu hồ là 294,91m (lúc 19h/04/8) dưới mực nước cho phép 0,09m.

b. Hồ Sơn La: Lưu lượng về hồ liên tục tăng nhanh từ 2.390 m3/s (lúc 7h/01/8) lên 12.536 m3/s (lúc 14h/04/8), dự báo lựu về hồ tiếp tục duy trì ở mức cao. Hiện mực nước thượng lưu hồ là 200,22m (lúc 19h/04/8) vượt mực nước cho phép 2,92m.

c. Hồ Hòa Bình: Mực nước hồ đang duy trì ở mức cao, mực nước thượng lưu hồ lúc 19h/04/8 là 106,04 vượt mực nước cho phép 5,04m. Dự báo lưu lượng về hồ sẽ tăng nhanh trong những ngày tiếp theo.

3. Mực nước lũ hạ du các hệ thống sông Đà, sông Hồng và sông Lô. Hiện mực nước các sông hạ lưu hồ Hòa Bình, Tuyên Quang đang ở mức thấp. Mực nước sông Đà tại Hòa Bình lúc 19h/04/8: 13,25m (dưới BĐ1: 7,74m); mực nước sông Hồng tại Hà Nội lúc 19h/04/8: 3,88m (dưới BĐ1: 5,62m); mực nước sông Lô tại Tuyên Quang lúc 19h/04/8 là 18,42m (dưới BĐ1: 3,58m)

4. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa: Để đảm bảo an toàn hồ chứa, từng bước đưa mực nước hồ chứa vận hành theo đúng quy trình liên hồ. Ban Chỉ đạo TW PCTT đã lệnh các Nhà máy thủy điện xả lũ như sau: hồ Tuyên Quang xả 01 cửa xả lúc 14h/04/8; hồ Hòa Bình xả 01 cửa lúc 08h/05/8; hồ Sơn La xả 01 cửa lúc 10h/05/8.

5. Tác động của việc xả lũ: Việc thực hiện xả lũ theo đúng quy trình vận hành liên hồ đồng thời mực nước hạ du các hồ đang thấp không ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất của nhân dân. Trước khi tiến hành xả lũ, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT đã có công điện gửi các tỉnh chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ. Quá trình xả lũ không ảnh hưởng đến tình trạng ngập lụt tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.