| BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC Số: /TWPCTT-VP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018 |
| --- | --- |

BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 16/10/2018

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT (Theo các bản tin của TT DBKTTVQG):

1. Tin gió mùa Đông Bắc và cảnh báo mưa dông, lốc, sét ở Bắc Bộ

Ngày 16/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ gây ra mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo: Ngày 17/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5. Các tỉnh Bắc Bộ trời lạnh vào sáng và đêm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ, ở vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

2. Tình hình mưa:

- Mưa ngày (từ 19h00 ngày 15/10 đến 19h00 ngày 16/10): Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn: Việt Trì (Phú Thọ) 100mm; Xuân Khánh (Thanh Hóa) 91mm; Lèn (Thanh Hóa) 136mm; Bắc Quang (Hà Giang) 79mm; Chợ Mới (Bắc Kạn) 68mm; Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên) 69mm.

- Mưa đêm (từ 19h00 ngày 16/10 đến 07h00 ngày 17/10): Khu vực Bắc Bộ có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 10mm. Các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bảo Yên (Lào Cai) 28mm, Bắc mê (Hà Giang) 16mm, Việt Trì (Phú Thọ) 17mm.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ ỨNG PHÓ

1. Trung ương:

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, gió mùa Đông Bắc ở Bắc Bộ; chuyển các bản tin tới BCH PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp ứng phó.

2. Địa phương

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:

Hồ chứa lưu vực sông Hồng vận hành theo quy trình. Ngoài ra, trong 164 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 04 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực trên cả nước dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo báo cáo).

2. Hồ chứa thủy lợi (Theo Báo cáo ngày 16/10 của Tổng cục Thủy lợi):

- Bắc Bộ có 187/289 hồ lớn và 2.133/2.696 hồ nhỏ đã tích đầy nước;

- Bắc Trung Bộ có 33/135 hồ lớn và 1.185/1.785 hồ nhỏ tích đầy nước. Vận hành xả lũ của hồ có cửa van: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) xả 170 m3/s qua phát điện.

- Nam Trung Bộ: có 129 hồ lớn đạt 30÷55% DTTK; 372 hồ nhỏ, đạt 35÷60% DTTK.

- Tây Nguyên: 20/121 hồ lớn và 600/1.009 hồ nhỏ tích đầy nước.

IV. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

Trong ngày không có thông tin thiệt hại do thiên tai gây ra

| Nơi nhận: - Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c); - Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c); - Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c); - Các thành viên BCĐ (để b/c); - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - UBQG ƯPSCTT&TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng; - Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG; - Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản; - Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT; - - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT; - Lưu VT, ƯPKP-01b. | KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Vũ Xuân Thành |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH MƯA VÀ HỒ CHỨA

(Kèm theo Báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 17/10/2018

của VPTT Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai)

1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 14/10 đến 19h00 ngày 16/10, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-90mm, tập trung vào ngày 16/10/2018. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Bắc Mê (Hà Giang) 119mm; Việt Trì (Phú Thọ) 100mm; Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên) 96mm; Xuân Khánh (Thanh Hóa) 91mm; Lèn (Thanh Hóa) 136mm.

2. Thông tin hồ chứa thủy điện:

2.1. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng:

| Tên hồ | Thời gian | Htl (m) | Hhl (m) | Qvào (m3/s) | Qra (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bản Chát | 7h | 16/10 | 473,73 | 370,50 | 76,90 | 120 |
|  | 7h | 17/10 | 473,86 | 370,0 | 149,8 | 0 |
| Huội Quảng | 7h | 16/10 | 369,40 | 214,79 | 39,50 | 5 |
|  | 7h | 17/10 | 370,00 | 214,77 | 137 | 136,7 |
| Lai Châu | 7h | 16/10 | 293,59 | 215,03 | 1.221 | 1.529 |
|  | 7h | 17/10 | 292,60 | 214,91 | 957 | 1522 |
| Sơn La | 7h | 16/10 | 214,83 | 116,85 | 2.001 | 2.001 |
|  | 7h | 17/10 | 214,85 | 117,25 | 2.319 | 2.319 |
| Hòa Bình | 7h | 16/10 | 114,57 | 12,85 | 2.214 | 2.214 |
|  | 7h | 17/10 | 114,63 | 12,02 | 2.207 | 1.927 |
| Tuyên Quang | 7h | 16/10 | 119,29 | 47,43 | 652 | 0 |
|  | 7h | 17/10 | 119,49 | 49,36 | 488 | 382 |
| Thác Bà | 7h | 16/10 | 58,08 | 20,95 | 0 | 0 |
|  | 7h | 17/10 | 58,06 | 20,95 | 0 | 0 |

2.2. Hồ chứa thủy điện khác: Theo Báo cáo ngày 16/10 của Bộ Công Thương tình hình vận hành hồ chứa thủy điện:

Trong 164 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 04 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, duyên hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:

1. Khu vực Bắc Bộ (63 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

2. Khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

3. Khu vực Tây Nguyên (65 hồ): Có 04 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đăk Ru: 11/32; Ia Grai 3: 20/60; Đrây Hlinh 1: 37/277; Bảo Lộc: 23/65

4. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Các hồ vận hành bình thường

5. Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Các hồ vận hành bình thường./.

# Text boxes

Trưởng ca trực: 			Đặng Thị Hương

Trực ban 1:       			Lưu Hoàng Lan